Утверждена

Приказом ГБУ ПО

«Государственная кадастровая оценка»

от 01.02.2021г. №12-од

Инструкция №6

по охране труда слесаря-электрика

в ГБУ ПО «Государственная кадастровая оценка»

1. Общие положения

Настоящая инструкция разработана на основе типовой инструкции по охране труда и является документом, устанавливающим для слесаря-электрика требования к безопасному выполнению работ с учетом условий работы в конкретной организации.

2. Общие требования охраны труда

2.1.  К работе по профессии слесарь-электрик допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение, практическую подготовку, имеющие соответствующее удостоверение (не ниже III гр.) и прошедшие инструктаж по охране труда.

2.2.  В процессе работы слесарь - электрик, в установленные сроки, должен пройти курсовое обучение и сдать экзамены на подтверждение группы. Работник, не прошедший проверку знаний в установленные сроки к работе не допускается.

2.3. Работник, получивший неудовлетворительную оценку при квалификационной проверке, к самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны пройти повторную проверку.

2.4.  Слесарь-электрик должен знать сроки испытаний защитных средств и приспособлений, правила эксплуатации и ухода за ними, уметь пользоваться. Не разрешается использовать защитные средства с просроченным периодом проверки.

2.5.  Слесарь-электрик, для защиты от поражения электрическим током, обязан применять электрозащитные средства: диэлектрические перчатки, галоши, коврики, подставки, указатели напряжения, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, защитные заземления.

2.6.  В случае производства работ с недостаточной освещенностью следует применять местное освещение.

2.7.  Слесарь-электрик обязан известить своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья.

3. Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом работы слесарь-электрик должен:

3.1.  Проверить и привести в порядок спецодежду, рукава и полы застегнуть на все пуговицы, не допускать свисающих или развевающихся концов.

3.2.  Проверить на рабочем месте наличие и исправность инструмента, средств защиты, средств пожаротушения, знаков безопасности.

При осмотре средств защиты и приспособлений необходимо проверить:

- отсутствие внешних повреждений (целостность изолирующих покрытий; отсутствие проколов, трещин, разрывов у диэлектрических перчаток и бот; дату испытаний.

- исправность указателей напряжения.

3.3.  Произвести обход обслуживаемого здания, проверить безопасное состояние оборудования, электропроводок, освещения.

4. Требования охраны труда во время работы

4.1.  При выполнении работ не допускается:

- применять « контрольные» лампы для проверки отсутствия напряжения в электроустановках напряжением до 1000 В.  в связи с опасностью травмирования электрической дугой и осколками стекла;

- применять некалиброванные плавкие вставки и предохранители;

- прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам оборудования, находящегося под напряжением;

- доверять выполнение своей работы другим работникам;

- присутствие на рабочем месте лиц, не имеющих отношение к данной работе;

- приступать к снятию электрооборудования без вывешивания таблички        «Не включать! Работают люди!»

- подбивать ножи и губки рубильника (разъединителя) для довключения, находящегося под напряжением;

- включать в работу электрооборудование напряжением выше 42 В без защитного заземления корпуса, а в помещениях повышенной опасности- без наличия диэлектрических ковриков, а в сырых помещениях – изолирующих подставок;

- открывать двери ограждений и барьеров в электроустановках выше 1000 В;

- производить переключение, если непонятна его цепь и очередность выполнения операций;

- работать с неисправными приспособлениями, инструментами и средствами защиты.

4.2.  Слесарь – электрик обязан выполнять работы при соблюдении следующих требований безопасности:

- провести необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче напряжения к месту работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения;

- наложить заземление на токоведущие части;

- проверку отсутствия напряжения производить в диэлектрических перчатках;

- зажимы переносного заземления накладывать на заземляемые токоведущие части при помощи изолированной штанги с применением диэлектрических перчаток;

- при производстве работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением, пользоваться только сухими и чистыми изолирующими средствами;

4.3.  При выполнении работы на высоте с использованием переносной лестницы необходимо убедиться в ее исправном состоянии. На нижних концах лестницы должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестницы на гладких поверхностях на них должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала. Работу с использованием лестниц необходимо выполнять вдвоем, при этом один из работников должен находиться внизу.

4.4.  При приближении грозы должны быть прекращены все работы в ВРУ.

4.5.  Смену электроламп производить при снятом напряжении.

4.6.  Дверцы электрораспределительных шкафов (сборок), щитков должны быть закрыты на замок.

4.7.  Перед пуском оборудования, временно отключенного по заявке неэлектротехнического персонала, следует осмотреть его, убедиться в готовности к приему напряжения и предупредить работающих на нем о предстоящем включении.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1.  Слесарь-электрик обязан соблюдать меры электрической и пожарной безопасности.

5.2.  При любой аварии или возникновении аварийной ситуации, которая может привести к аварии и несчастному случаю, слесарь-электрик обязан немедленно принять все зависящие от него меры, предупреждающие возможность повреждений (разрушений) объекта и устраняющие опасность для жизни людей. Одновременно сообщить о случившемся начальнику административно-хозяйственного отдела, а в его отсутствии - на пост охраны.

5.3.  При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую (доврачебную) помощь. При освобождении пострадавшего от действия электрического тока необходимо следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под шаговым напряжением.

5.4.  В случаях, не терпящих отлагательств, выполнить необходимые переключения с последующим уведомлением непосредственного руководителя.

5.5.Слесарь-электрик должен знать местонахождение аптечки первой медицинской помощи и уметь ее использовать при несчастных случаях.

5.6.  В случае возникновения пожара, горящие части электроустановок и электропроводки тушить углекислотными огнетушителями, песком.

6. Требования охраны труда по окончанию работы

6.1.  По окончанию работы весь инструмент, приспособления, средства защиты привести в надлежащий порядок и разместить в специально отведенное место.

6.2.  Привести в порядок рабочее место, снятую спецодежду хранить в установленном месте.

6.3.  Вымыть руки и лицо с мылом.

Подготовил:

Начальник отдела обеспечения деятельности учреждения             Жуков А.П.