Утверждена

Приказом ГБУ ПО

«Государственная кадастровая оценка»

от 01.02.2021г.  №12-од

Инструкция № 5

по охране труда слесаря - ремонтника

ГБУ ПО «Государственная кадастровая оценка»

1. Общие положения

Настоящая инструкция разработана на основе типовой инструкции по охране труда для слесаря – ремонтника с учетом условий работы в конкретной организации.

2. Общие требования охраны труда

2.1.  На работу слесарем – ремонтником могут быть допущены лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными для выполнения данного вида работ, прошедшие инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

2.2.  Слесарь – ремонтник должен выполнять только ту работу, которая определена инструкцией по эксплуатации оборудования или должностной инструкцией.

2.3.  Слесарь – ремонтник должен знать порядок пользования ручным слесарным инструментом и электроинструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ.

2.4.  Слесарь – ремонтник должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, инструкцию о мерах пожарной безопасности.

2.5.  Работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды.

2.6.  Слесарь – ремонтник должен пользоваться только исправными инструментами и приспособлениями, соблюдать требования обращения с инструментами, установленные заводскими инструкциями.

2.7.  При обнаружении неисправности оборудования, инструмента, приспособлений как перед началом работы, так и во время работы, сообщить начальнику административно-хозяйственного отдела. Работать на неисправном оборудовании, пользоваться неисправными инструментами, а также разбирать и ремонтировать пневмо и электроинструмент своими силами запрещается.

2.8.  Слесарь – ремонтник должен знать устройство и назначение всех частей обслуживаемого оборудования, инженерных систем, а также правила их эксплуатации и ухода за ними.

2.9.  При выполнении работ слесарь – ремонтник может быть подвержен воздействию следующих опасных факторов:

- движущийся транспорт;

- поражение электрическим током;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- термический ожег;

- механическая травма.

3. Требования охраны труда перед началом работы

3.1.  Приступая к работе, слесарь – ремонтник должен одеть спецодежду и спецобувь. Спецодежда должна быть застегнута, не должна иметь свисающих концов. Работать в рваной спецодежде, обуви, рукавицах запрещается.

3.2.  Подготовить рабочее место, исправный инструмент, приспособления, защитные средства.

3.3.  При получении для выполнения работы ручного электроинструмента проверить исправность шнура и изоляции. Инструментом, имеющим поврежденные и оголенные провода, неисправную штепсельную вилку работать запрещено. Присоединять электроинструмент к сети следует через специальную эл. розетку с заземляющим контактом.

3.4.  Перед началом любых ремонтных работ на действующем технологическом оборудовании, трубопроводах слесарь – ремонтник обязан согласовать с начальником административно-хозяйственного отдела. Ремонт можно производить только после отключения приборов автоматического контроля от оборудования и трубопроводов с перекрытием запорных вентилей. В местах отключения необходимо вывесить предупреждающие плакаты.

4. Требования охраны труда во время работы

4.1.  В процессе работы слесарь – ремонтник обязан:

- выполнять только ту работу, которая поручена. Если недостаточно хорошо известен безопасный способ выполнения работы, обратиться к непосредственному начальнику за разъяснением;

- содержать в чистоте и порядке в течении всего рабочего времени свое рабочее место, не загромождать проходы и проезды;

- не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношение к данной работе. Без разрешения начальника административно-хозяйственного отдела не доверять свою работу другому работнику;

- заметив нарушения инструкции другими работниками или опасность для окружающих, не оставаться безучастным, а предупредить работника об опасности и необходимости соблюдения правил техники безопасности.

4.2.  При выполнении работы на высоте следует пользоваться переносными лестницами-стремянками, при этом необходимо убедиться в ее исправном состоянии. На нижних концах лестницы должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестницы на гладких поверхностях на них должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала.

4.3.  Запрещается поднимать грузы по приставной лестнице.

4.4. При работе с инструментом слесарь-ремонтник не должен класть его на перила ограждений или не огражденный край площадки.

4.5.  При работе инструментами ударного действия, заточным, зачистным и т.п., слесарь – ремонтник должен пользоваться защитными очками для предотвращения попадания в глаза твердых частиц.

4.6.  При использовании электроинструмента запрещается:

- натягивать и перегибать шланги и кабели;

- допускать пересечение шлангов и кабелей электрических машин с электрокабелями, находящимися под напряжением, а также со шлангами для подачи горючих газов;

- работать электроинструментом вне помещений во время дождя, если над рабочим местом нет навеса, проводить обработку электроинструментом обледеневших и мокрых деревянных поверхностей;

- оставлять электроинструмент на лесах и подмостях;

- оставлять без надзора работающий электроинструмент;

- удалять руками стружку во время сверления.

4.7.  Перед опробованием и испытанием трубопроводов слесарь – ремонтник обязан:

- знать способы удаления воздуха из системы, порядок постепенного повышения и снижения давления;

- проверить состояние изоляции и заземления электрической части оборудования;

- убедиться в исправности манометров, контрольно-измерительных приборов, правильной и надежной установке заглушек

- увеличение давления в системе следует увеличивать постепенно и равномерно с постоянным контролем за показанием приборов;

- при проведении технического осмотра канализационных колодцев, систем и сооружений работать бригадой при наличии страховочной веревки.

4.8.  Запрещается во время работы:

- открывать дверки распределительных шкафов, щитков и сборок, прикасаться к оголенным или неизолированным проводам;

- эксплуатировать неисправное оборудование и инструмент;

- отвертывать и завертывать гайки зубилом и молотком, а также наращивать гаечные ключи;

- пользоваться абразивными кругами, имеющими трещины выбоины;

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1.  Слесарь – ремонтник обязан соблюдать меры электрической и пожарной безопасности.

5.2.  При любой аварии или возникновении аварийной ситуации, которая может привести к аварии и несчастному случаю, слесарь – ремонтник обязан немедленно принять все зависящие от него меры, предупреждающие возможность повреждений объекта и устраняющие опасность для жизни людей, одновременно сообщить о случившемся начальнику административно-хозяйственного отдела, а в его отсутствии- на пост охраны.

5.3. При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать ему доврачебную помощь.

5.4.  Слесарь – ремонтник должен знать местонахождение аптечки первой медицинской помощи и уметь ее использовать при несчастных случаях.

6. Требования охраны труда по окончании работы

6.1.  По окончанию работы весь инструмент, приспособления, средства защиты привести в порядок и разместить в специально отведенное место.

6.2.  Привести в порядок рабочее место, снятую спецодежду хранить в установленном месте.

6.3.  Вымыть руки и лицо с мылом.

Подготовил:

Начальник отдела обеспечения деятельности учреждения             Жуков А.П.