Утверждена

Приказом ГБУ ПО

«Государственная кадастровая оценка»

от 01.02.2021г. №12-од

Инструкция №7

по охране труда водителя легкового автомобиля

в ГБУ ПО «Государственная кадастровая оценка»

1. Общие положения

  - К управлению легковым автомобилем допускаются лица не моложе 18 лет, назначенные приказом, имеющие удостоверение на право управления соответствующим видом транспортного средства, не имеющие противопоказаний по данной профессии и прошедшие:

- профессиональную подготовку;

- медицинский осмотр;

- вводный инструктаж;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- соответствующее обучение и инструктаж по 1 квалификационной группе электробезопасности.

1.2. Водитель обязан:

1.2.1. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда и пожарной безопасности, правила дорожного движения, правила внутреннего трудового распорядка.

1.2.2. Соблюдать требования к эксплуатации автомобиля.

1.2.3. Правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты, бережно относиться к выданным в пользование спецодежде и другим средствам индивидуальной защиты.

1.2.4. Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о несчастном случае, произошедшем на производстве, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей.

1.2.5. Уметь обращаться с пожарным инвентарем и правильно его использовать в случае возникновения пожара.

1.2.6. Выполнять только порученную работу.

1.3. Запрещается приступать к работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

1.4. Основными опасными и вредными производственными факторами, воздействующими на водителя, являются:

- движущиеся и вращающиеся детали и узлы автомобиля;

- горячие поверхности двигателя, системы охлаждения, глушителя и т.п.

- отработанные газы в результате сгорания горюче-смазочных материалов;

- столкновение с другим транспортным средством или наезд на людей;

- наезды при самопроизвольном движении транспортных средств;

- монотонность труда при управлении автомобилем;

-нервно-эмоциональное напряжение при управлении автомобилем.

1.5. Водитель должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;

- иметь на машине медицинскую аптечку оказания первой (доврачебной) помощи, первичные средства пожаротушения;

- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать автомобиль в чистоте и порядке.

1.6. При обнаружении неисправностей автомобиля, приспособлений и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно остановить автомобиль. Только после устранения замеченных недостатков продолжить работу на автомобиле.

1.7. При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся своему непосредственному руководителю, принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии), если это не создает опасности для окружающих.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1.  Внешним осмотром убедиться в полной исправности автомобиля и проверить:

- техническое состояние автомобиля, обращая особое внимание на исправность шин, тормозной системы, рулевого управления, приборов освещения и сигнализации, стеклоочистителя, на правильную установку зеркал заднего вида, чистоту и видимость номерных знаков, а также отсутствие подтекания топлива, масла, жидкости;

- давление воздуха в шинах в соответствии с нормами;

- наличие исправного инструмента и приспособлений;

- заправку автомобиля топливом, маслом, тормозной жидкостью.

2.2. Перед пуском двигателя необходимо убедиться, что автомобиль заторможен стояночным тормозом, а рычаг переключения передач поставлен в нейтральное положение.

2.3. После запуска и прогрева двигателя необходимо проверить на ходу работу рулевого управления и тормозов, работу «СТОП» сигнала, поворотов, освещения, а также звуковой сигнал.

2.4. В случае обнаружения неисправностей на линию маршрута не выезжать до полного их устранения и сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

2.5. Заправку автомобиля топливом производить после остановки двигателя.

2.6. Открывать крышку системы охлаждения следует после охлаждения двигателя, оберегать руки и лицо от ожогов.

2.7. Водитель может выезжать на маршрут следования только после прохождения медицинского осмотра и соответствующей отметки в путевом листе.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1.  Прежде чем начать движение с места стоянки (остановки) или выехать из гаража, убедиться, что это безопасно для посторонних лиц.

3.2. Быть внимательным и осторожным при движении задним ходом. При недостаточной обзорности или видимости следует воспользоваться помощью другого лица.

3.3. Скорость движения выбирать с учетом дорожных условий, видимости и обзорности, интенсивности и характера движения транспортных средств и пешеходов, особенностей и состояния автомобиля.

3.4. Выполнять требования безопасности движения в соответствии с «Правилами дорожного движения».

3.5. Оставлять автомобиль разрешается только после принятия мер, исключающих возможность его движения во время отсутствия водителя.

3.6. При ремонте автомобиля на линии соблюдать меры предосторожности: съехать на обочину дороги, выставить знаки безопасности, включить задний свет при плохой видимости, остановить автомобиль с помощью стояночной тормозной системы, включить первую передачу, надеть сигнальный жилет, подложить под колеса упоры. При работе на обочине под автомобилем находиться с противоположной стороны проезжей части.

3.7. Водителю запрещается:

- управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств;

- выезжать в рейс в болезненном состоянии или при такой степени утомления, которая может повлиять на безопасность движения;

- передавать управление автомобилем посторонним лицам;

- подогревать двигатель открытым пламенем, а также при определении и устранении неисправностей;

- протирать двигатель ветошью смоченной бензином и курить в непосредственной близости от системы питания двигателя и топливных баков;

- производить ремонт топливной системы при работающем двигателе, включенном зажигании;

- допускать скопление на двигателе грязи, горючего, масла;

- отдыхать или спать в салоне автомобиля при работающем двигателе;

- допускать к ремонту автомобиля на маршруте следования посторонних лиц (сопровождающих, пассажиров);

- самовольно отклоняться от маршрута следования, указанного в путевом листе;

3.8. При ремонте автомобиля содержать рабочее место в чистоте и не загромождать посторонними предметами, сливать масло и жидкости только в специальную тару.

3.9. Подъем автомобиля домкратом производить без перекосов (домкрат должен стоять вертикально, опираться всей плоскостью подошвы, головка домкрата должна упираться всей плоскостью в ось или в специально фиксированное место, при мягком грунте под домкрат подложить крепкую доску, под остальные колеса подложить башмаки).

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1.  Водитель, причастный к дорожно – транспортному происшествию, вызвавшему несчастный случай (наезд на людей или столкновение с другим транспортным средством), должен:

- немедленно сообщить о случившемся в органы ГИБДД, в случае необходимости вызвать медицинскую помощь, своему непосредственному руководителю;

- оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь;

- принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии) до прибытия сотрудников ГИБДД, если это не создает опасности для окружающих.

4.2. Неисправную машину брать на буксир при помощи специальных приспособлений можно после разрешения сотрудников ГИБДД.

4.3. При вынужденной остановке на железнодорожном переезде водитель автомобиля обязан высадить пассажиров и немедленно принять все меры для освобождения переезда и остановки поезда.

4.4. При обнаружении загорания или в случае пожара:

- остановить автомобиль, выключить зажигание;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. При угрозе жизни – покинуть автомобиль.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1.  После возвращения с маршрута следования проверить автомобиль. В случае необходимости подготовить заявку на ремонт.

5.2. После возвращения с маршрута следования очистить автомобиль от грязи и поставить на место, отведенное для стоянки.

5.3. Сдать путевой лист ответственному лицу.

Подготовил:

Начальник отдела обеспечения деятельности учреждения             Жуков А.П.